## Slide 1: INITIATION A L’IMPRESSION 3D
Pince nez anti-buée

## Slide 2: Qu’est ce que l’impression 3D ?
«Technique de fabrication additive qui permet, à partir d’un fichier
informatique en trois dimensions, de créer n’importe quel objet».
L’impression 3D crée un objet en trois dimensions en le construisant
couche après couche grâce au dépôt de matière plastique.

## Slide 3: Comment fonctionne l'impression 3D ?
L’impression 3D permet de réaliser en 3 dimensions tous
les objets que vous souhaitez, presque aussi simplement
que vous imprimez en « 2D » sur votre imprimante papier …
Vous fournissez le fichier à imprimer (un modèle 3D
téléchargé, ou de votre création), vous effectuez
quelques réglages, et vous lancez l’impression !

## Slide 4
Avec une image 2D, il faut passer par Builder 3D
(par exemple, gratuit sur tous les windows 10)
Glisser l’image puis l’enregistrer en format stl.
Il est important que l’image soit en N&B, le noir étant la transparence et le blanc la matière solide.

## Slide 5: Télécharger un fichier
1
2
3
4
5
6
Exemple allez sur le site de Tinkercad
https://www.tinkercad.com/

## Slide 8: Je télécharge un fichier vers mon ordinateur.
Je prends le fichier stl

## Slide 9: Modifier le fichier stl en gcode
Données A
Données B
Données C
J’ouvre le programme Ultimaker Cura chargé de convertir le fichier graphique en fichier codé pour l’imprimante.

## Slide 11
Pour cet exercice, j’ai utilisé du « PLA » blanc
Le plastique PLA ou Polylactic acid (Acide polylactique)
est une matière plastique d’origine végétale, utilisant
communément de l’amidon de maïs comme matière première.
Elle est la principale matière première d’origine naturelle
utilisée en impression 3D.
Notes: PETG Copolyesters
Les filaments de copolyester (PET, PETG, CPE, etc.) sont capables de résister à des
contraintes de traction élevées et ont une durabilité et une résistance chimiques
élevées, ainsi qu'une excellente adhésion entre couches.
ABS Premium
Filament de très haute qualité fabriqué en Europe par Fillamentum. Garantit une haute
précision des dimensions (tolérance et rondeur), sans aucun type d'impuretés, et la
standardisation des couleurs selon des codes RAL et Pantone.
ASA
Le filament ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato) est un thermoplastique qui combine
la robustesse mécanique, la résistance aux rayons UV, la résistance à l'eau et un grand
achevé.

## Slide 12
Procédure pour imprimer sur l’imprimante ANYCUBIC
Notes: Insérer la carte avec les gcode

## Slide 13: Sélectionner la matière (pla, abs, pteg…)

## Slide 14: Sélectionner la température pour le PLA Plateau 60°c extrudeur 200°c

## Slide 15
Notes: Quand c’est à la bonne température, appuyer sur print

## Slide 16: Sélectionner la pièce à imprimer (ici le pince nez).

## Slide 17: La conception de l’objet est affichée en direct.

## Slide 18: Début de l’impression.

## Slide 19: Objet fini.

## Slide 20
Laurent REMN
CRP La Mothe
Session 2020-2021
Classe de V.Riot Formateur
Merci pour votre participation et votre attention